## Slide 1: Методы эвристического планирования (1/…)
поиск в пространстве состояний. Методы неинформированного поиска.

## Slide 2: Задача планирования
2
?

## Slide 3: Задача планирования
3
Текущее состояние
Последовательность действий (план)
Желаемое состояние
Робот в позиции (3, 7)
Робот в позиции (12, 2)

## Slide 4: Задача планирования
4
Текущее состояние
Последовательность действий (план)
Желаемое состояние

## Slide 5: Планирование и последовательное принятие решений
5
Planning
vs.
Sequential Decision
Making
Текущее состояние
План
Желаемое состояние
Текущее состояние
Действие
Желаемое состояние
Исполнение действия (execution)
состояние
Действие
Исполнение действия (execution)
… состояние

## Slide 6: Планирование и последовательное принятие решений
6
Согласованное планирование траекторий для группы агентов (слева) vs каждый агент движется к своей цели и постоянно корректирует траекторию (справа)
https://www.youtube.com/watch?v=1Jrye5S0ZV8

## Slide 7: Планирование и последовательное принятие решений
7
Lumelsky, V. J., & Stepanov, A. A. (1987). Path-planning strategies for a point mobile automaton moving amidst unknown obstacles of arbitrary shape. Algorithmica, 2(1-4), 403-430.
Планирование
Последовательное движение к цели по BUG алгоритму

## Slide 8: Результат решения задачи планирования
8
План
НЕ факт достижения целевого состояния
Робот в позиции (3, 7)
Робот в позиции (12, 2)
Это просто
описание целевого состояния

## Slide 9: Допущения
9
Система полностью наблюдаема
Множество возможных состояний конечно либо счетно
Система является детерминированной (т.е. действие всегда приводит к одному и тому же результату)
Внешние события отсутствуют
Цель задана в явном виде в виде состояния (группы состояний)
Все действия имеют фиксированную продолжительность
Все изменения, происходящие в системе, во время планирования – не учитываются планировщиком.

## Slide 10: Формальная постановка
10
Система планирования :
– множество состояний
– множество действий
– функция переходов
Задача планирования :
– начальное состояние
– целевое состояние
Решение задачи планирования – план
Оптимальное решение – план, минимизирующий некий функционал
Например – число действий в плане

## Slide 11: Ключевые вопросы
11
Как описывать состояния и действия?
Как организовать процесс поиска?

## Slide 12: Ключевые вопросы
12
Как описывать состояния и действия?
  Специфически для текущей задачи
  Универсальным способом, подходящим для всех задач
Как организовать процесс поиска?
  Без/с детекцией дубликатов
  Без/с использованием эвристик
  и т.д.

## Slide 13: Планирование траектории как задача поиска пути на графе
13
Вершины ~ состояние робота (координаты положения на плоскости)
Ребра ~ действия (например – перемещения вдоль прямолинейных сегментов)
Веса ребер ~ количественно-выраженные свойства действий (например – длина перемещения, «опасность» перемещения и пр.)
План ~ путь (на графе)
Задача
Построить граф
Найти путь на графе

## Slide 14: Grid – regular tessellation of the workspace
14
Vertices – centers of grid cells Each vertex is associated with (x, y) coordinate Each vertex is either blocked (1) or free (0)
Edges – 2k segments connecting neighboring grid elements
Cost – Euclidean distance between the vertices
r
Vertices
Edges
Cost
chv=1 cd =2
chv=1 cd =1.4
chv=10 cd =14